## Slide 1: Эксперимент «УФ атмосфера» (Mini-EUSO) – широкоугольный линзовый телескоп на борту МКС
Павел Климов
НИИЯФ МГУ
От имени коллаборации JEM-EUSO
36-я Всероссийская конференция по космическим лучам, 2020 г.

## Slide 2: Программа реализации орбитального детектора КЛ ПВЭ
TUS
(2016)
УФ атмосфера/ Mini-EUSO(2019)
EUSO-SPB-2
2021
K-EUSO
Tatiana-1 (2005)
Tatiana-2 (2009)
Vernov
(2014)

## Slide 3: JEM-EUSO Program
EUSO-TA 2013
EUSO-BALLOON 2014
EUSO-SPB-01 2017
MINI-EUSO/UV 2019
New EUSO-TA 2020
EUSO-SPB-02 2022
K-EUSO 2023
POEMMA
TIME

## Slide 4: Цели эксперимента
Научные
Технологические

## Slide 5: Основные технические параметры НА
НА «УФ атмосфера» – линзовый телескоп
Габаритные размеры | 370×370×620 мм
Диапазон длин волн наблюдения | УФ: 300 – 450 нм
Поле зрения | 36˚× 36˚ = 0.42 ср
Входной зрачок Диаметр Площадь | 25 см 490 см2
Фокусное расстояние | 25 – 27 см
Размер ячейки | 3 мм
Число ячеек число 64-канальных МАФЭУ | 2304 36
Разрешение изображения объекта в атмосфере | 4.5 – 5 км
Площадь обзора атмосферы | 260 км × 260 км = 6.8·104 км2
Максимальное временное разрешение | 2.5 мкс

## Slide 6: Уникальность аппаратуры
Преимущество НА «УФ атмосфера» перед остальными аналогами состоит в совмещении в одном приборе высокой чувствительности, высокого временного разрешения и широкого поля зрения.
НА «УФ атмосфера» обладает очень широким полем зрения (около 40 градусов) с пространственным разрешением (5 км).
НА «УФ атмосфера» имеет высокое временное разрешение: 2,5 мкс.
НА «УФ атмосфера» имеет высокую чувствительность, которая определяется площадью входного окна детектора. Она на три порядка больше, чем у детекторов УФ излучения на спутниках МГУ («Татьяна», «Вернов»).
В НА «УФ атмосфера» реализована многоуровневая система отбора событий, которая позволяет производить регистрацию в разных временных шкалах: с разрешением 2,5 мкс, 320 мкс и 40 мс. Причем, измерения с разрешением 40 мс происходят непрерывно в мониторинговом режиме вдоль всей траектории движения МКС на ночной стороне орбиты.

## Slide 7: Цели и задачи эксперимента УФ излучение ночной атмосферы Земли
мониторинг и картография УФ свечения атмосферы;
измерения энергичных транзиентных атмосферных процессов грозового происхождения: «спрайтов», «джетов», «эльфов» и пр.;
анализ антропогенного влияния на верхние слои атмосферы;
регистрация гравитационных волн от цунами и биолюминесценции океанов;
исследование воздействия космических энергичных излучений на атмосферу Земли;
исследование гипотетических частиц странной кварковой материи – «нуклеаритов».

## Slide 8: Стадии развития проекта
Идея эксперимента и заявка в Роскосмос – 2014 г.
Включение проекта в долгосрочную программу НПИ на РС МКС – 2015 г.
Защита эскизного проекта – 2017 г.
Соглашение между ГК Роскосмос и Итальянским космическим агентством о совместной реализации. Изготовление опытного образца – 2018 г.
Изготовление и испытания летного образца – 2018-2019
Предполетные тесты и запуск – август 2019 г.

## Slide 9: Лабораторные испытания (2018)

## Slide 10
Приемо-сдаточные испытания (Университет Тор Вергата, Рим)
Виброиспытания,
Kayser, Италия
Испытания на электромагнитную совместимость,Kayser, Италия

## Slide 11: На Байконуре

## Slide 12: Укладки Flash-карт

## Slide 13: Успешно запущен 22.08.2019, доставлен на борт МКС 27.08.2019
Проведено 26 сеансов КЭ

## Slide 14: УФ атмосфера (Mini-EUSO) на борту
Космонавт Роскосмоса О.И. Скрипочка в ходе проведения подготовки к первому сеансу КЭ «УФ атмосфера» (съемка ПАО «РКК «Энергия»).

## Slide 15: Мониторинг УФ свечения
VМКС
Данные датчика День/Ночь
Измерения основного телескопа

## Slide 17: Частицы попадающие непосредственно в прибор

## Slide 18: Транзиентные атмосферные явления ELVE

## Slide 19: Метеоры
За время работы детектора зарегистрировано более 1000 метеоров

## Slide 20: Необычная внегрозовая вспышка

## Slide 21: Спасибо за внимание!
Космический эксперимент «УФ атмосфера» успешно работает на борту МКС в течение года, проведено 26 сеансов.
Проведены измерения грозовых транзиентных явлений, метеоров, антропогенного свечения. Проведен предварительный анализ 10 % данных.
Аппаратура обеспечивает летные испытания элементов и систем детектора космических лучей предельно высоких энергий «КЛПВЭ» (K-EUSO).